## Slide 1
第六章 土压力
§ 6.1 概述
§ 6.2 挡土墙侧的土压力
§ 6.3 朗肯土压力理论
§ 6.4 库仑土压力理论
§ 6.5 朗肯理论与库仑理论的比较

## Slide 2
第六章 土压力
§ 6.1 概述
§ 6.2 挡土墙侧的土压力
§ 6.3 朗肯土压力理论
§ 6.4 库仑土压力理论
§ 6.5 朗肯理论与库仑理论的比较

## Slide 3
挡土墙是一种常见的结构形式，可用来支撑天然或人工斜坡不致坍塌，或使部分侧向荷载传递分散到填土上。
土压力通常是指挡土墙后的填土因自重或外荷载作用对墙背产生的侧压力。
由于土压力是挡土墙的主要外荷载，因此，设计挡土墙时首先要确定土压力的性质、大小、方向和作用点。
挡土墙侧作用着土压力，计算中抗倾覆和抗滑移稳定性验算显得十分重要。
§6.1 概述

## Slide 4
挡土墙的几种类型
E
地下室
地下室侧墙
E
填土
重力式挡土墙
E
桥面
拱桥桥台
§6.1 概述

## Slide 5
刚性挡土墙：本身变形极小，只能发生整体位移
重力式
悬臂式
锚拉式
（锚碇式）
扶壁式
§6.1 概述

## Slide 6
柔性挡土墙：本身会发生变形，墙上土压力分布形式复杂
锚杆
板桩
板桩变形
板桩上土压力
实测
计算
§6.1 概述

## Slide 7
垮塌的重力式挡墙
§6.1 概述

## Slide 8
垮塌的护坡挡墙
§6.1 概述

## Slide 9
失稳的立交桥加筋土挡土墙
§6.1 概述

## Slide 10
第六章 土压力
§ 6.1 概述
§ 6.2 挡土墙侧的土压力
§ 6.3 朗肯土压力理论
§ 6.4 库仑土压力理论
§ 6.5 朗肯理论与库仑理论的比较
基本概念
静止土压力

## Slide 11: 三种土压力的概念
土压力作用下，挡土墙不发生变形和任何位移，背后填土处于弹性平衡状态，则作用在挡土墙上的土压力称为静止土压力，并以E0(σ0)表示。
土压力作用下，挡土墙离开填土向墙前发生位移时，随着位移的增大，墙后土压力将逐渐减小，当墙后土体达到极限平衡状态时，则作用在挡土墙上的土压力称为主动土压力，并以Ea(σa)表示。
外荷载作用下，使挡土墙向填土方向位移，随着位移的增大，墙受到填土的反作用力逐渐增大，当墙后土体达到极限平衡状态时，则作用在结构上的土压力称为被动土压力，并以Ep(σp)表示。
§6.2 挡土墙侧的土压力

## Slide 12: 土压力的种类
§6.2 挡土墙侧的土压力
主动土压力 被动土压力 静止土压力

## Slide 13
在相同条件下，主动土压力小于静止土压力，而静止土压力又小于被动土压力，而且产生被动土压力所需的位移量大大超过产生主动土压力所需的位移量。
§6.2 挡土墙侧的土压力

## Slide 14
挡土墙后的填土处于弹性平衡状态。若假定填土是半无限弹性体，由于墙静止不动，故土体无侧向位移，这时水平向静止土压力按水平向自重应力公式计算
静止土压力
H
z
E0
§6.2 挡土墙侧的土压力

## Slide 15: 静止土压力系数 K0
Ja’ky (1948) 正常固结土
Kulway等(1982) 超固结土
(K0)OC = (K0)NC (OCR)m
m = 0.41 – 0.5
(K0)NC > 1.0
1.0
2.0
3.0
K0
OCR
1
2
3
32
对于侧限应力状态，理论上：K0=ν/(1-ν)；
由于土的 ν 很难确定，K0 常用经验公式计算：
§6.2 挡土墙侧的土压力

## Slide 16
第六章 土压力
§ 6.1 概述
§ 6.2 挡土墙侧的土压力
§ 6.3 朗肯土压力理论
§ 6.4 库仑土压力理论
§ 6.5 朗肯理论与库仑理论的比较
1.基本假定
2.主动土压力
3.被动土压力
4.有超载时的土压力
5.非均质填土时的土压力

## Slide 17
古典W.J.M.朗肯（Rankine，1857）土压力理论是根据半空间的应力状态和土的极限平衡条件而得出的土压力计算方法。
8-5
基本假定
§6.3 朗肯土压力理论

## Slide 18
朗肯极限平衡应力状态
自重应力作用下，半无限土体内各点的应力从弹性平衡状态发展为极限平衡状态的情况。
3f
v=z


K0v
主动极限平衡应力状态
s1
s3
45+φ/2
竖向应力
不变！
§6.3 朗肯土压力理论

## Slide 19
1f
v=z


K0v
被动极限平衡应力状态
s1
s3
s3
s1
45-φ/2
竖向应力不变！
§6.3 朗肯土压力理论

## Slide 20
假定：
1. 墙背垂直
2. 墙背光滑
3. 填土表面水平
图中: v、  h为主应力，且 v=z
H
z
sv
sh
土压力强度计算公式：
§6.3 朗肯土压力理论

## Slide 21
1）无黏性土
总主动土压力Ea (kN/m)
s1
45+φ/2
a=s3
z
式中：Ka为朗肯主动土压力系数
沿墙体高度方向
§6.3 朗肯土压力理论
主动土压力
主动土压力强度

## Slide 22
2）黏性土
45+φ/2
z0
－
z0
z>z0
z<z0
如右图：
临界深度
§6.3 朗肯土压力理论

## Slide 23
总主动土压力(kN/m)
H
Ea
－
z0
§6.3 朗肯土压力理论

## Slide 24
1）无黏性土
被动土压力强度
总被动土压力
45-φ/2
pp=s1
s3
z
式中：Kp为朗肯被动土压力系数
被动土压力
§6.3 朗肯土压力理论

## Slide 25
2）黏性土
被动土压力强度
Ep
H
总被动土压力
§6.3 朗肯土压力理论

## Slide 26
有超载时的土压力
s1
45+φ/2
z
pa=s3
q

a=3f
v=z+q

K0v
φ
均布荷载
将均布荷载换算成为当量土重，即用假想土重代替均布荷载。
§6.3 朗肯土压力理论

## Slide 27
局部荷载——朗肯理论
【自学】P219
§6.3 朗肯土压力理论

## Slide 28
非均质填土时的土压力
g1 f1 c1
g2 f2 c2
H1
H2
第一层的土压力按均质土计算，计算第二层土压力时，将第一层土按重度换算成与第二层土相同的当量土层，在第二层土层厚度范围内，按均质土计算土压力有效。
必须注意：各层土的性质不同，主动土压力系数Ka也不同。
1. 成层填土
§6.3 朗肯土压力理论

## Slide 29
φ2 > φ 1
c1= c2=0 时
g2 φ2
H1
H2
g1 φ1
φ1 = φ2 时
g2 > g1
g2 < g1
g1 = g2 时
φ2 < φ 1
§6.3 朗肯土压力理论

## Slide 30
c1 = 0 c2 > 0
c1 > 0 c2 = 0
c1、 c2不为0 时
g2 φ2
H1
H2
g1 φ1
g1 = g2 φ2 = φ1 时
§6.3 朗肯土压力理论

## Slide 31
H1
H2
2、墙后填土有地下水
水下部分用有效重度’ = （ds-1）/（1+e）*w
土压力
土压力
水压力
静水情况
水压力
（黏性土）
§6.3 朗肯土压力理论

## Slide 32
【例8-2】挡土墙高6m，有均布荷载q=10kPa。填土力学性质c=0,φ=34， = 19 kN/m3。墙背直立、光滑、填土面水平，试求挡土墙的主动土压力Ea及作用点位置，并绘制土压力分布图。
q =10 kPa
H’=q/  = 0.526 m
H’=q/  = 10/19=0.526 m
【解】：
①由于均布超载，将超载q换算为相应的当量填土高度H’
② 在填土地面处，土压力强度aA =H’  Ka= qKa = 10*tan2(45-34/2)=2.8 kPa
H
③ 在挡墙填土底面处，土压力强度aB =（H’+H)  Ka = 6.526*19*tan2(45-34/2) =35.1 kPa
④ 计算土压力Ea（即土压力分布图的面积）：
Ea=(aA+aB)*H/2 =(2.8+35.1)*6/2=113.7 kN/m
⑤ 计算土压力Ea作用点：Ea*Z=Ea’*H/2+Ea”*H/3
2.8 kPa
35.1 kPa
H
=
+
2.8 kPa
(35.1-2.8) kPa
=32.3 kPa
Ea
E’a
E’’a
Z=(Ea’*H/2+Ea”*H/3)/Ea =(2.8*H2/2 +32.8*H/2*H/3)/113.7 = 2.15 m
Z
或不换算当量填土，直接将q作用，地表处aA = qKa
§6.3 朗肯土压力理论

## Slide 33
【例8-3】挡土墙高5m，墙背直立、光滑、填土面水平，分两层。各层土物理力学特性如图所示，求挡土墙的主动土压力Ea，并绘制土压力分布图。
H1’= 1*H1/2 = 17*2/19=1.79 (m)
【解】：
①由于分两层，将土层1换算为与土层2的重度相等当量高度H1’
④计算土层2顶面处土压力强度a2(A) =H1’ 2 Ka2-2c2(Ka2)0.5 =1.79*19*tan2(45 -16/2)-2*10*tan(45 -16/2) =4.2 (kPa)
⑤计算土层2底面处土压力强度a2(B) =(H1’+H2) 2 Ka2-2c2(Ka2)0.5 =4.79*19*tan2(45 -16/2)-2*10*tan(45 -16/2) =36.5 (kPa)
⑥ 计算土压力Ea：Ea=10.4*2/2+(4.2+36.5)*3/2 =71.5 (kN/m)
Z=(Ea1*H1/3+Ea2*Z2)/Ea
②计算土层1顶面处土压力强度a1(A) =0
③计算土层1底面处土压力强度a1(B)
=H1 1 Ka1=2*17*tan2(45-32/2) =10.4 kPa
H
H1=2m
1=17 kN/m3
φ1=32, c1=0
H2=3m
2=19 kN/m3
φ2=16, c2=10kPa
10.4 kPa
4.2 kPa
36.5 kPa
H1’
H2
10.4 kPa
4.2 kPa
36.5 kPa
Z=(Ea1*(H1/3+H2)+Ea2*Z2)/Ea
or:
Q: which is correct?
求作用点
§6.3 朗肯土压力理论

## Slide 34
【例】挡土墙高7m，墙背直立、光滑、填土面水平，分两层，地下水位在两层土分界面上。填土表面作用超载q=100 kPa连续均布荷载。各层土物理力学特性如图所示，求挡土墙的主动土压力Ea、水压力Ew及作用点。
H
H1=3.5m
1=16.5 kN/m3
φ1=32, c1=0
H2=3.5m
2sat=19.25 kN/m3
φ2’=30, c2’=10kPa
q =100 kPa
Ka1 = tan2(45-32/2) = 0.307
Ka2 = tan2(45-30/2) =0.333
2’= sat-w =19.25-10 = 9.25 (kN/m3)
【解】
① 计算各层土主动土压力系数
② 计算第一层土压力强度
1a=qKa1-2c1Ka10.5=100*0.307-0=30.7 (kPa)
1b=(1H1+q)Ka1-2c1Ka10.5=(16.5*3.5+100)*0.307-0=48.4 (kPa)
③ 计算第二层土压力强度
2a =(1H1+q)Ka2-2c2’Ka20.5 = (16.5*3.5+100)*0.333-2*10*0.3330.5=41.0 (kPa)
2b =(1H1+2’H2+q)Ka2-2c2’Ka20.5 = (16.5*3.5+9.25*3.5+100)*0.333-2*10*0.3330.5=51.8 (kPa)
④ 计算土压力Ea和水压力Ew
Ea = 两个压力强度分布图面积=(30.7+48.4)*3.5/2 + (41+51.8)*3.5/2=300.8 (kN/m)
Ew = 35*3.5/2=(kN/m) =61.25 (kN/m)
§6.3 朗肯土压力理论

## Slide 35
30.7 kPa
51.8 kPa
48.4
41.0
土压力分布
水压力分布
35 kPa
qKa1=30.7 kPa
(q+1H1)Ka1=48.4 kPa
(q+1H1)Ka2-2c2 (Ka2)0.5=41 kPa
(q+1H1+2’H2)Ka2-2c2(Ka2)0.5= 51.8 kPa
30.7 kPa
86.8 kPa
48.4
41.0
qKa1=30.7 kPa
土水合压力分布
⑤ 计算合力
合力=土压力Ea+水压力Ew =300.8+61.25 = 362.05 (kN/m)
⑥ 计算合力作用点位置e
§6.3 朗肯土压力理论

## Slide 36
第六章 土压力
§ 6.1 概述
§ 6.2 挡土墙侧的土压力
§ 6.3 朗肯土压力理论
§ 6.4 库仑土压力理论
§ 6.5 朗肯理论与库仑理论的比较
1.基本假定
2.主动土压力
3.被动土压力
4.黏性填土时的土压力计算
5.有车辆荷载时的土压力

## Slide 37
1776年,法国工程师C.A.库仑(Coulomb)通过研究挡土墙后土体（滑动楔体）的静力平衡,提出了滑动楔体理论，亦称库仑理论。
库仑
C. A. Coulomb
(1736-1806)
§6.4 库仑土压力理论
基本假定

## Slide 38
  墙背倾斜，具有倾角
  墙背粗糙，与填土摩擦角为
  填土表面有倾角
出发点：
  平面滑裂面假设：滑裂面为平面
假设条件：


  刚体滑动假设：破坏土楔为刚体，滑动楔体整体处于极限平衡状态

墙后的填土是均匀的砂性土
§6.4 库仑土压力理论

## Slide 39

A
C
H

B
主动土压力
W

φ

E
R

W
R
E

-φ
=90--
 、E
§6.4 库仑土压力理论

## Slide 40



E
Ea
－库仑主动土压力系数，可查表8-1，p225-227
Ea
特例：===0，即墙背垂直光滑，填土表面水平时，与朗肯理论等价
土压力：三角形分布，土压力分布图只表示其大小,不代表其作用方向
§6.4 库仑土压力理论

## Slide 41
A
B
C


H
被动土压力
W
R
E

 + 
=90+-
 、E
W



E
R


§6.4 库仑土压力理论

## Slide 42



E
Ep
－库仑被动土压力系数
土压力分布：三角形分布
§6.4 库仑土压力理论

## Slide 43
填土表面倾斜
库仑土压力理论：
(1) 求解假设墙面CB上主动土压力 Ea
(2) 作用在真实墙面AC上的土压力 Ea：
＝ 时
Ea´
W
Ea
R
Ea
acr
B
B
a
C
A
Ea´
滑裂面2
滑裂面1
根据力三角形确定

§6.4 库仑土压力理论

## Slide 44
图解法
——填土为黏性土，等值内摩擦角φD
——填土表面不是平面
——填土表面有车辆荷载，q或换算成等代土层
§6.4 库仑土压力理论

## Slide 45
库尔曼（Culmann）图解法
自学
§6.4 库仑土压力理论

## Slide 46
第六章 土压力
§ 6.1 概述
§ 6.2 挡土墙侧的土压力
§ 6.3 朗肯土压力理论
§ 6.4 库仑土压力理论
§ 6.5 朗肯理论与库仑理论的比较

## Slide 47
分析方法



E
朗肯理论 | 库仑理论
土体内各点均处于极限平衡状态：极限应力法 | 刚性楔体，滑面上处于极限平衡状态：滑动楔体法
先求土压力强度 | 先求总土压力E
极限平衡状态
§6.5 朗肯理论与库仑理论的比较

## Slide 48
应用条件



E
朗肯理论 | 库仑理论
墙背光滑竖直 填土水平 | 墙背、填土无限制 黏性土一般用图解法
墙背垂直，填土倾斜 | 
§6.5 朗肯理论与库仑理论的比较

## Slide 49
计算误差
朗肯土压力理论
W
R
Ea'
Ea
实际0
W
R
Ep
Ep'
主动土压力偏大
被动土压力偏小
§6.5 朗肯理论与库仑理论的比较

## Slide 50
库仑土压力理论
实际滑动面不一定是平面
主动土压力 偏小
被动土压力 偏大
滑动面
滑动面
主动土压力搜索得到的不一定是最大值
被动土压力搜索得到的不一定是最小值
工程中使用被动土压力较少，因为所需相对位移太大
§6.5 朗肯理论与库仑理论的比较

## Slide 51: 课外阅读资料
教材版本 | 挡墙后填土在水位以上 |  |  |  | 挡墙后填土在水位以下 |  |  | 
 | 黏性土 |  | 砂土 |  | 黏性土 |  | 砂土 | 
 | c’ ’ | c  | ’ |  | c’ ’ | c  | ’ | 
东南大学、浙江大学、湖南大学、苏州科技学院合编。《土力学》第四版，2017年，中国建筑工业出版社。 |  | √ |  | √ |  | （认为以下同以上），回避粘聚力的选择 |  | √（认为影响可忽略）
陈仲颐、周景星、王洪瑾编著《土力学》，1994，清华出版社。 |  | √ |  | √ | 认为选择c’ ’ 是合理，但是工程中比较困难。因此根据经验，5m高挡墙，设计中采用三轴CU试验中ccu和 cu |  |  | √（认为影响可忽略）
Terzaghi K., Peck R.B., Mesri G. (1996) Soil Mechanics in Engineering Practice. John Wiley & Sons, Inc., N.Y. | √ |  | √ |  | √ |  | √ | 
Das B.M. (1998) Fundamentals of Geotechnical Engineering. 4th Edition, Thomson, Inc., N.Y. | √ |  | √ |  | √ |  | √ | 
Lamb, Whitman (1979) Soil Mechanics. John Wiley & Sons, Inc., N.Y. | √ |  | √ |  | √ |  | √ | 
备注：水位以上，利用给出的强度指标进行计算，但是重度采用天然重度；水位以下，利用给出的有效强度指标进行计算，重度必须用有效重度’ 。 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 52: 课外阅读资料
教材版本 | 挡墙后填土在水位以上竖向应力和水平应力 |  |  |  | 挡墙后填土在水位以下 |  |  | 
 | 黏性土 |  | 砂土 |  | 黏性土 |  | 砂土 | 
 | v’ h’ | v h | v’ h’ | v h | v’ h’ | v h | v’ h’ | v h
东南大学、浙江大学、湖南大学、苏州科技学院合编。《土力学》第四版，2017年，中国建筑工业出版社。 |  | √ |  | √ |  |  |  | 
陈仲颐、周景星、王洪瑾编著《土力学》，1994，清华出版社。 |  | √ |  | √ |  |  |  | √
Terzaghi K., Peck R.B., Mesri G. (1996) Soil Mechanics in Engineering Practice. John Wiley & Sons, Inc., N.Y. | √ |  | √ |  | √ |  | √ | 
Das B.M. (1998) Fundamentals of Geotechnical Engineering. 4th Edition, Thomson, Inc., N.Y. | √ |  | √ |  | √ |  | √ | 
Lamb, Whitman (1979) Soil Mechanics. John Wiley & Sons, Inc., N.Y. | √ |  | √ |  | √ |  | √ | 
备注：水位以上，重度采用天然重度；水位以下（饱和土），利用孔隙水压力进行有效应力计算（或利用孔隙水压力系数求算孔压），重度必须用有效重度 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 53: 挡土结构位移对土压力的影响
由于基坑支护结构的刚度与一般挡土墙的刚度有相当大的差异，因此，作用在挡土结构上的土压力与挡土墙墙背的土压力分布以及量值也存在相当大的差异。挡土结构对土压力的影响主要表现在两个方面，一方面是对主动土压力的分布产生影响，另一方面对土压力的量值产生影响。
研究表明：当墙顶位移达到墙高的0.1%~0.5%时，砂性填土的压力将降低到主动土压力；而砂性填土要达到被动土压力，则墙顶位移约为墙高的5%。

## Slide 54
根据墙背的坡度分为仰斜(a)，垂直(b)和俯斜(c)三种类型。
受力情况分析，仰斜式的主动土压力最小，俯斜式的主动土压力最大。
从挖、填方角度来看，如果边坡为挖方，采用仰斜式较合理，如果边坡为填方，则采用俯斜式或垂直式较合理；当墙前地形平坦时，采用仰斜式较好，而当地形较陡时，则采用垂直墙背较好；设计时，优先采用仰斜式，其次是垂直式。
重力式挡土墙

## Slide 55: 要 点
土压力的三种类型、概念及相对大小
朗肯土压力理论和计算
库仑土压力理论
两种土压力理论的比较

## Slide 57
§6.1 概述
§6.2 无黏性土坡的稳定性
§6.3 黏性土坡的稳定性
§6.4 土坡稳定性的影响因素
§6.5 地基的稳定性
第六章 土坡和地基的稳定性

## Slide 58
§6.1 概述
§6.2 无黏性土坡的稳定性
§6.3 黏性土坡的稳定性
§6.4 土坡稳定性的影响因素
§6.5 地基的稳定性
第六章 土坡和地基的稳定性

## Slide 59
土坡：具有倾斜坡面的土体
坡肩 坡顶
坡面
坡角
坡趾
坡高
坡底
坡度：1:m
§6.1 概述
分类：天然土坡和人工土坡
简单土坡：土坡的顶面和底面都是水平，并延伸至无穷远，且由均质土组成。

## Slide 60
城市中的滑坡问题（香港，重庆）
填方
挖方
滑坡：一部分土体在外因作用下，相对于另一部分土体滑动
§6.1 概述

## Slide 61
2008年5月14日 地震造成青川山体大面积滑坡 汶川地震造成青川县红光乡东河村山体大面积滑坡
§6.1 概述

## Slide 62: 土坡滑动失稳的原因
(1)外界力的作用破坏了土体内原来的应力平衡状态。如路堑或基坑的开挖，是因为土自身的重力发生变化，从而改变了土体原来的应力平衡状态；此外，外荷载、渗流力、地震力等作用。
(2)土的抗剪强度由于受到外界各种因素的影响而降低，促使土坡失稳破坏。
如由于外界气候等自然条件的变化，使土浸水、时干时湿、收缩膨胀、冻结、融化等，从而使土强度降低；附近因施工震动，引起土液化或触变等。
§6.1 概述

## Slide 63
常见滑坡现象
1）振动：地震、爆破
2）土中水位升、降
4）水流冲刷：使坡脚变陡
5）冻融：冻胀力及融化含水量升高
6）人工开挖：基坑、船闸、坝肩、隧洞出入口
3）降雨引起渗流、软化
§6.1 概述

## Slide 64
滑坡形式
平移
崩塌
转动
流滑
§6.1 概述

## Slide 65
滑坡要素
§6.1 概述

## Slide 66
土坡的稳定安全度是用稳定安全系数来表示的，它是指土的抗剪强度f 与土坡中可能滑动面上产生的剪应力 之间的比值
即 K= f /
应用：
设计土坡（坡高、坡角）
已有土坡稳定性分析
§6.1 概述

## Slide 67
§6.1 概述
§6.2 无黏性土坡的稳定性
§6.3 黏性土坡的稳定性
§6.4 土坡稳定性的影响因素
§6.5 地基的稳定性
第六章 土坡和地基的稳定性

## Slide 68
破坏形式：表面浅层滑动
1）微单元A自重: G=V
2）沿坡滑动力：
3）对坡面压力：
（由于无限土坡两侧作用力抵消）
4）抗滑力：
5）抗滑安全系数：
G
T
N

坡与水平夹角为  ，砂土内摩擦角为
G
Tf
N
A
§6.2 无黏性土坡的稳定性
滑动面形式——平面 最危险滑动面——已知
T=G
N=G
=N
K=

## Slide 69
当=时，K=1.0，天然休止角
安全系数与土重度无关
与所选的微单元大小无关


思考：在干坡及静水下坡中，
如不变，K有什么变化
坡内任一点或平行于坡的任一滑裂面上安全系数K都相等
K=
一般要求K>1.251.30
§6.2 无黏性土坡的稳定性

## Slide 70
有沿坡渗流情况
降雨
正常蓄水土坝下游
水位骤降的土坝上游
逸出段
§6.2 无黏性土坡的稳定性

## Slide 71

G
T
N
A
G
Tf
N
(1) 自重：
渗透力： （方向：平行于土坡）
(2) 滑动力：
(3) 抗滑力：
(4) 抗滑安全系数：
取微单元 A，以土骨架为隔离体：
l
h
J
J
i=
J=j
K=
§6.2 无黏性土坡的稳定性

## Slide 72
讨论：
G’
T’
N

A
l
h
J
意味着原来稳定的坡，有沿坡渗流时可能破坏
与所选V大小无关，亦即在这种坡中各点安全系数相同
与重度有关
与无渗流比较K减小近一倍
K=
§6.2 无黏性土坡的稳定性

## Slide 73
其它：
(1) 与坡面成一定角度
(2) 垂直向内渗流


w
J

(3) 部分浸水无粘性土坡
1
2
(4) 非线形强度指标的影响
§6.2 无黏性土坡的稳定性

## Slide 74
§6.1 概述
§6.2 无黏性土坡的稳定性
§6.3 黏性土坡的稳定性
§6.4 土坡稳定性的影响因素
§6.5 地基的稳定性
第六章 土坡和地基的稳定性
1.整体圆弧滑动法
2.瑞典条分法
3.毕肖普条分法
4.规范圆弧条分法
5.杨布条分法土坡稳定分析
6.折线滑动法
7.各种方法的比较

## Slide 75
黏性土坡稳定分析时，首先由彼德森提出采用圆弧滑动面，此后费伦纽斯和泰勒做了研究和改进。他们提出的分析方法可以分成两种：
(1)土坡圆弧滑动体按整体稳定分析法，主要适用均质简单土坡。
(2)用条分法分析土坡稳定，对非均质土坡、土坡外形复杂，土坡部分在水下时均适用。
§6.3 黏性土坡的稳定性

## Slide 76
由于存在黏聚力c，与无黏性土坡不同；
其危险滑裂面位置在土坡深处，未知；
对于均匀土坡，在平面应变条件下，其滑动面可用一圆弧（圆柱面）近似；
圆弧滑动面的形式一般有下述3种：坡脚圆、坡面圆和中点圆，三种圆弧滑动面的产生，是与土坡的坡角大小、土的强度指标，以及土层中硬层的位置等因素有关。
§6.3 黏性土坡的稳定性

## Slide 77
（瑞典圆弧法）
均质土
二维
圆弧滑动面
滑动土体呈刚性转动
滑动面上处于极限平衡条件
假设条件
O
R
整体圆弧滑动法
土坡滑动的稳定安全系数 K 则可用稳定力矩（又称抗滑力矩）Mr 与滑动力矩MS 的比值表示
§6.3 黏性土坡的稳定性

## Slide 78
O
R
A
B
C
平衡条件（各力对圆心O的力矩平衡）
(1) 滑动力矩：
(3) 安全系数：
  当  =0（黏土不排水强度）时，
注：（其中 是未知函数）
(2) 抗滑力矩：
a
G

f
N
c=
§6.3 黏性土坡的稳定性

## Slide 79
讨论：
2 当 φ 0 时，n 是 l(x,y) 的函数，无法得到 K 的理论解;
3 其中圆心 O 及半径 R 是任意假设的，还必须计算若干组（O, R）找到最小安全系数——最危险滑动面
1 适用于饱和软黏土，即 φ =0 情况
§6.3 黏性土坡的稳定性

## Slide 80: 确定最危险滑动面圆心的方法
Fellenius (1927)法
§6.3 黏性土坡的稳定性

## Slide 81
泰勒（D．W．Taylor，1937）为简化最危险滑弧的试算工作，将 、c和H三个参数定义为稳定数Ns
稳定数Ns为一无量纲参数。泰勒等人计算均质土坡在极限平衡状态（K）Ns和 、 的关系，并制作了稳定数图
泰勒稳定系数Ns图
用途：
1. 根据、c、和求极限坡高H，根据、c、和H求极限坡角. (自学p263【例题10-1】)；
2.应用稳定数图求最小安全系数（首先由、从图中查得Ns，然后按下式计算Fs:
适用范围：一般适用于坡高不超过10m的均质土坡的设计，或用于初步设计
泰勒稳定数法
§6.3 黏性土坡的稳定性

## Slide 82
O
R
d
C
B
A
W

条分法的基本原理及分析
源起
整体圆弧法 ：
n 是 l(x,y) 的函数
思路
离散化
分条
条分法
C
O
R
A
i
b
B
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
§6.3 黏性土坡的稳定性

## Slide 83
安全系数K定义
C
O
R
A
i
b
B
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
Ti
Ni
滑动面上抗剪力
滑动面上下滑力
§6.3 黏性土坡的稳定性

## Slide 84
Ei
Xi
Ti
Ni
i
hi+1
Gi
Ei+1
Xi+1
未知数：
条块简力＋作用点位置＝2(n-1)+(n-1) ＝ 3n-3
滑动面上的力＋作用点位置＝3n
安全系数 K ＝1
方程数：
静力平衡＋力矩平衡＝3n
滑动面上极限平衡条件＝n
4n
6n-2
未知数－方程数＝2n-2
hi
§6.3 黏性土坡的稳定性

## Slide 85
未知数: 6n-2 方程数: 4n
Ei
Xi
Ti
Ni
i
hi+1
Gi
Ei+1
Xi+1
hi
1 整体圆弧滑动法
2 瑞典条分法
3 毕肖普法
4 Janbu法
5 Spencer方法
6 Morgenstern-Price方法
7 陈祖煜的通用条分法
8 不平衡推力传递法
9 Sarma方法
n=1
3(n-1)+n=4n-3
(n-1)+n=2n-1
(n-1)+n=2n-1
(n-1)-1+n=2n-2
(n-1)+n=2n-1
(n-1)-1+n=2n-2



§6.3 黏性土坡的稳定性

## Slide 86
瑞典条分法（简单条分法）
忽略所有条间作用力：2(n-1)+(n-1) ＝ 3n-3
4n-3
Ei
Xi
Ti
Ni
i
hi+1
Gi
Ei+1
Xi+1
hi
假定滑动面上作用点位置：n
未知数: 2n+1 方程数: 4n
假定：
圆弧滑裂面；不考虑条间力
§6.3 黏性土坡的稳定性

## Slide 87
竖向力平衡：
Ti
Ni
i
Gi
C
O
R
A
i
b
B
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
极限平衡条件：
整体对圆心的力矩平衡：
滑动力矩=抗滑力矩
显式
表达
R
§6.3 黏性土坡的稳定性

## Slide 88
圆心 O，半径 R（如图）
分条：b=R/10
编号：过圆心垂线为 0# 条中线
列表计算 li Gi i
变化圆心 O 和半径 R
K 最小
END
Ti
Ni
i
Gi
C
O
R
A
i
b
B
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
计
算
步
骤
§6.3 黏性土坡的稳定性

## Slide 89
瑞典条分法的讨论
Ti
Ni
i
Gi
C
O
R
A
i
b
B
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
(1) 一些平衡条件不能满足
未知数: 2n+1 方程数: 4n
对0#土条
T0
N0
G0
§6.3 黏性土坡的稳定性

## Slide 90
C
O
R
A
i
b
B
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
(2) 假设圆弧滑裂面，与实际滑裂面有差别
忽略条间力，使得计算安全系数 K 偏小
假设圆弧滑裂面，使 K 偏大
最终结果是 K 偏小，
 越大 K 越偏小
一般情况下，K偏小10%左右
工程应用中偏于安全
§6.3 黏性土坡的稳定性

## Slide 91
毕肖普（Bishop）条分法
忽略条间切向力：n-1
2n-1
Ei
Xi
Ti
Ni
i
hi+1
Gi
Ei+1
Xi+1
hi
假定滑动面上作用点位置：n
未知数: 4n-1 方程数: 4n
假定：
圆弧滑裂面；条间切向力=0
§6.3 黏性土坡的稳定性

## Slide 92
Ei
hi+1
Ti
Ni
i
Gi
Ei+1
hi
C
O
R
A
i
b
B
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
极限平衡条件
方程组求解，得到：
竖向力的平衡
§6.3 黏性土坡的稳定性

## Slide 93
hi+1
Ei
Ti
Ni
i
Gi
Ei+1
hi
C
O
R
A
i
b
B
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
整体力矩平衡：
Ni 过圆心；
Ei 互相抵消
licosi = bi
隐式
表达
R
§6.3 黏性土坡的稳定性

## Slide 94
圆心 O，半径 R
设 K=1.0
计算 mi
变化圆心 O 和半径 R
K 最小
END
计算 K’
No
计
算
步
骤
毕肖普法的讨论
未知数: 4n-1 方程数: 4n
(1) 假设圆弧滑裂面
(2)多数情况下满足精度要求
§6.3 黏性土坡的稳定性

## Slide 95
杨布（Janbu）条分法
条块间力的作用点位置：n-1
2n-1
Ei
Xi
Ti
Ni
i
hi+1
Gi
Ei+1
Xi+1
hi
假定滑动面上作用点位置：n
未知数: 4n-1 方程数: 4n
a
b
hi
推力线
假定：
假定各土条间推力作用点连线为光滑连续曲线  “推力作用线”
即假定了条块间力的作用点位置
§6.3 黏性土坡的稳定性

## Slide 96
极限平衡条件
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
E0=0
En=0
Ni Ti Ei
方程组求解
E1 = E1
E2 = E1 + E2 = E1 + E2
Ej = Ei ( i=1, j )
En = Ei = 0 ( i=1, n )
与 Xi 有关，但 Xi 可以通过每个土条的力矩平衡由 hi 得到
竖向力的平衡
水平向力的平衡
§6.3 黏性土坡的稳定性

## Slide 97
Ei
Xi
Ti
Ni
i
hi+1
Gi
Ei+1
Xi+1
hi
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
E0=0
En=0
杨布法的讨论
(1) 任意形状滑裂面，不一定是圆弧
未知数: 4n-1 方程数: 4n
(2) 计算较复杂
§6.3 黏性土坡的稳定性

## Slide 98
几种方法的比较
方法 |  | 整体圆弧法 | 简单条分法 | 毕肖普法 | 杨布法
滑裂面形状 |  | 圆弧 | 圆弧 | 圆弧 | 任意
假设 |  | 刚性滑动体滑动面上极限平衡 | 忽略全部条简力 | 忽略条间切向力 | 条间力作用点位置
适用性 |  | 饱和软黏土， =0 | 一般均质土 | 一般均质土 | 任意
精度 |  | / | 偏小10% | 误差2~7% | 难以确定
平衡条件 | 整体力矩 |  |  |  | 
 | 各条力矩 |  |  |  | 
 | 各条竖向力 |  | / |  | 
 | 各条水平力 |  |  |  | 
§6.3 黏性土坡的稳定性

## Slide 99
§6.1 概述
§6.2 无黏性土坡的稳定性
§6.3 黏性土坡的稳定性
§6.4 土坡稳定性的影响因素
§6.5 地基的稳定性
第六章 土坡和地基的稳定性
1.土体抗剪强度指标及稳定安全系数的选择
2.坡顶开裂时的土坡稳定性
3.土中水渗流时的土坡稳定分析

## Slide 100: 抗剪强度指标
两种分析方法：
有效应力法：使用有效应力强度指标 c、 
总应力法：使用总应力强度指标 cu 、 u或 ccu、cu
 | 总应力法 | 有效应力法
无黏性土 |  | 
土坝施工期 | cu、 u | 
土坝渗流稳定期 |  | 
土坝地震时 | ccu、 cu | 
§6.4 土坡稳定性的影响因素

## Slide 101: 坡顶开裂时的土坡稳定性
静水压力
稳定计算时：滑动力矩中还应计入静水压力的影响，滑动弧长也需相应缩短，即抗滑力矩也有所减小。
§6.4 土坡稳定性的影响因素

## Slide 102
施工期土坝的边坡稳定分析
(1) 确定土坝中超静孔隙水压力
总应力法：
使用总应力强度指标 cu 、 u
有效应力法：
土坝中
§6.4 土坡稳定性的影响因素

## Slide 103
(2) 绘制孔压等值线图
(3) 计算抗滑稳定安全系数
孔压项
Ti
Ni
i
Gi
ui
(瑞典条分法)
§6.4 土坡稳定性的影响因素

## Slide 104
稳定渗流期土坝的边坡稳定分析
方法1：取土骨架作为隔离体
特点：
已形成稳定渗流，流网可唯一确定
J
计算比较繁琐
§6.4 土坡稳定性的影响因素

## Slide 105
方法2：将土水整体作为隔离体
等势线
浸润线
h2i
h1i
hti
(1) 土条在下游水位以上时
§6.4 土坡稳定性的影响因素

## Slide 106
等势线
浸润线
(2) 部分在下游水位以下时
h2i
h1i
hti
下游水位
h3i
§6.4 土坡稳定性的影响因素

## Slide 107
§6.1 概述
§6.2 无黏性土坡的稳定性
§6.3 黏性土坡的稳定性
§6.4 土坡稳定性的影响因素
§6.5 地基的稳定性
第六章 土坡和地基的稳定性

## Slide 108
§6.5 地基的稳定性
2 位于斜坡或坡顶上的建筑物
1 承受很大水平力或倾覆力矩的建筑物
基础连同地基一起滑动的稳定性
稳定安全系数 K=抗滑力矩/滑动力矩
条形基础
矩形基础

## Slide 109
3 地基中存在软弱土层
§6.5 地基的稳定性

## Slide 110
其它：最小安全系数的搜索
1· 初级方法： 枚举法
2·解析法：单形法、负梯度法、DFP法
3· 随机搜索法
4·优化方法：模拟退火法、神经网络法、遗传算法·····
主要为了避免局部极小问题
§6.5 地基的稳定性

## Slide 111
§6.5 地基的稳定性

## Slide 112
§6.5 地基的稳定性

## Slide 113
§6.5 地基的稳定性

## Slide 114: 要 点
无黏性土的土坡稳定分析
黏性土的土坡稳定分析几种方法